| Comune di Paternò |
| --- |
| Provincia |
| Catania |
|  | E L E N C O P R E Z Z I |
| OGGETTO | Progetto dei lavori di ripavimentazione con basolato lavico di Piazza Indipendenza per la riqualificazione urbana e la rivitalizzazione delle attività produttive in centro storico. |
| COMMITTENTE | Comune di Paternò |
|  |  | U.T.C. |

|  | Pag. 1 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | Voci Finite senza Analisi |  |  |
| 1 | 1.4.1.1 | Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano: - per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi. |  |  |
|  |  | EURO TRE/78 | €/metro | 3,78 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 2 | 1.4.2.1 | Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano: - per ogni m2 e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm. |  |  |
|  |  | EURO ZERO/95 | €/metro | 0,95 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 3 | 1.1.4.1 | Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. |  |  |
|  |  | EURO SEI/12 | €/metro cubo | 6,12 |
| 4 | 1.2.4.2 | Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 -1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. |  |  |
|  |  | EURO ZERO/63 | €/metro cubo | 0,63 |
| 5 | 1.4.5 | Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 -1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m3 e per ogni km. |  |  |
|  |  | EURO UNO/01 | €/metro cubo | 1,01 |

|  | Pag. 2 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
| 6 | 3.1.3.5 | Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali: C 25/30. |  |  |
|  |  | EURO CENTOQUARANTASEI/40 | €/metro cubo | 146,40 |
| 7 | 3.2.4 | Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). |  |  |
|  |  | EURO DUE/04 | €/chilogrammo | 2,04 |
| 8 | 6.1.2.2 | Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano. |  |  |
|  |  | EURO TRENTADUE/80 | €/metro cubo | 32,80 |
| 9 | 3.1.1.2 | Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15. |  |  |
|  |  | EURO CENTOVENTIQUATTRO/00 | €/metro cubo | 124,00 |

|  | Pag. 3 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | Voci Finite con Analisi |  |  |
| 10 | AP.01 | Rimozione di basole in pietra lavica di qualsiasi dimensione, compresa la pulitura del massetto di sottofondo, l'accatastamento sul bordo dello scavo, il sollevamento ed il trasporto su mezzo idoneo e lo scarico ordinato degli elementi lapidei per lo stoccaggio presso il deposito comunale. |  |  |
|  |  | EURO SETTE/94 | €/metro | 7,94 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 11 | AP.02 | Fornitura, trasporto e collocazione di basole in pietra lavica di prima scelta retta o curva, segata e successivamente bocciardata, lavorata secondo le indicazioni della D.LL., della larghezza pari a cm 40 o cm 50, della lunghezza non inferiore a cm 50 e dello spessore di cm 10, messe in opera su adeguato letto di sabbia e malta cementizia avente resistenza alla compressione maggiore di 250 Kg/cmq, previa realizzazione di massetto armato da compensarsi a parte, compreso la sigillatura degli interstizi da effettuarsi con malta cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO CENTOTRENTA/05 | €/metro | 130,05 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 12 | AP.03 | Fornitura, trasporto e collocazione di basole in pietra lavica di prima scelta retta o curva, segata e successivamente lavorata a puntillo medio secondo le indicazioni della D.LL., della larghezza pari a cm 40 disposta a correre, della lunghezza non inferiore a cm 50 e dello spessore di cm 10, messe in opera su adeguato letto di sabbia e malta cementizia avente resistenza alla compressione maggiore di 250 Kg/cmq, previa realizzazione di massetto armato da compensarsi a parte, compreso la sigillatura degli interstizi da effettuarsi con malta cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO CENTOTRENTA/05 | €/metro | 130,05 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 13 | AP.04 | Sovrapprezzo alla fornitura, trasporto e collocazione delle basole di pietra lavica di cui alle voci AP.02 e AP.03 per la maggiore lavorazione per la scapitozzatura dei tagli a fil di sega delle facce laterali e inferiore della basola finalizzata ad una maggiore aderenza della malta di allettamento tra le basole accostate, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte |  |  |
|  |  | EURO OTTO/55 | €/metro | 8,55 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 14 | AP.05 | Rimozione di caditoie esistenti compresa la griglia in ghisa anche con l'uso di martello demolitore, compreso il carico, il trsporto e lo scarico a rifiuto del materiale non più riutilizzabile nelle pubbliche discariche. La griglia dovrà essere conferita presso il deposito comunale indicato dalla D.LL. Compreso nel prezzo ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO CENTOQUARANTASEI/28 | €/cadauno | 146,28 |
| 15 | AP.06 | Fornitura, trasporto e posa in opera di caditoia stradale costituita da pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio a doppio comparto, sifonato, monoblocco, di dimensioni esterne pari a mm 1180x470, altezza pari a mm 500 e spessore delle pareti pari a mm 60, completa di dispositivo di chiusura realizzato in ghisa a grafite lamellare a norma UNI EN 1561 conforme alla classe di portata C400 secondo quanto indicato dalla norma EN 124 e composto da telaio di dimensioni esterne pari a mm 1070*420 e altezza pari a mm 100, coperchio di dimensioni esterne pari a mm 420*380 con rilievi antisdrucciolo e griglia di dimensioni esterne pari a mm 550*360 con n. 10 asole per il deflusso delle acque, dato in opera su massetto di spessore non inferiore a 10cm, la bucatura delle pareti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO QUATTROCENTOTRENTAQUATTRO/25 | €/cadauno | 434,25 |

|  | Pag. 4 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | Oneri Sicurezza |  |  |
| 16 | 23.1.3.4 | Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono incidenza % manodopera altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. |  |  |
|  |  | EURO QUATTORDICI/90 | €/metro | 14,90 |
|  |  |  | quadrato |  |
| 17 | 23.1.3.8 | Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.Misurato a metro posto in opera. |  |  |
|  |  | EURO TRE/00 | €/metro | 3,00 |
| 18 | 23.3.7.2 | Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a incidenza % manodopera fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10. |  |  |
|  |  | EURO SETTE/81 | €/cadauno | 7,81 |
| 19 | 23.3.8.2 | Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Foglio da 4 etichette L x H = cm 10,00 x 3,00. |  |  |
|  |  | EURO SETTE/75 | €/cadauno | 7,75 |
| 20 | 23.7.1.1 | Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per |  |  |

|  | Pag. 5 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego. |  |  |
|  |  | EURO TRECENTOOTTANTADUE/40 | €/cadauno | 382,40 |
| 21 | 23.7.1.2 | Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. Per ogni mese successivo al primo |  |  |
|  |  | EURO CENTODICIANNOVE/50 | €/cadauno | 119,50 |
| 22 | 23.7.7 | Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza % manodopera compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego |  |  |
|  |  | EURO CENTOQUINDICI/10 | €/cadauno | 115,10 |
| 23 | 23.5.1.2 | Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da kg 9 classe 34A 233BC |  |  |
|  |  | EURO SESSANTASEI/40 | €/cadauno | 66,40 |
| 24 | 23.6.1 | Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. |  |  |
|  |  | EURO CINQUE/70 | €/cadauno | 5,70 |
| 25 | 23.6.2 | Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. |  |  |
|  |  | EURO QUINDICI/90 | €/cadauno | 15,90 |
| 26 | 23.6.7 | Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti |  |  |

|  | Pag. 6 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. |  |  |
|  |  | EURO TRE/60 | €/cadauno | 3,60 |
| 27 | 23.3.1.3 | Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 120,00 |  |  |
|  |  | EURO SESSANTANOVE/90 | €/cadauno | 69,90 |
| 28 | 23.3.2.1 | Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. |  |  |
|  |  | EURO CINQUANTAUNO/40 | €/cadauno | 51,40 |
|  |  | Paternò lì 21/11/2013 |  |  |
|  |  | IL PROGETTISTA |  |  |