COMUNE DI PATERNO'

Provincia di Catania

XII Settore

Protezione Civile – Spazi Urbani – Manutenzioni Ordinarie e Magazzino

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO:

Art. 1 – L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiali per la manutenzione di segnaletica orizzontale.

IMPORTO DELL'APPALTO:

Art. 2 - L'importo a base d’asta della fornitura complessivamente ammonta ad € 6.145,00, diconsi euro (seimilacentoquarantacinque) oltre I.V.A..

Tutta la fornitura sarà effettuata secondo le condizioni del presente Capitolato ed in base ai prezzi unitari, stabiliti nell’elenco prezzi, e depurati del ribasso d’asta;

CAUZIONE DEFINITIVA:

Art. 3 - La cauzione definitiva, che può essere resa anche a mezzo di polizza fideiussoria, è fissata in misura prevista dall’attuale disposizione di legge.

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI LEGGI E REGOLAMENTI:

Art. 4 – Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto che per tutto quanto non sia in opposizione allo stesso in opposizione, si riterranno come parte integrante del Contratto, nei rapporti di diritto tra l’Appaltatore e l’Amministrazione Comunale, le disposizioni del Codice Civile, del regolamento sulla Direzione, Contabilità e Collaudo dei lavori dello Stato, approvato con R.D. n. 350 del 25.05.1895 e del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. 1063.

Inoltre, l'Appaltatore è tenuto alla piena osservanza delle Leggi, dei Regolamenti sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, sulle Leggi sociali per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulle Leggi sociali per l'assicurazione sull'invalidità e vecchiaia, di disoccupazione involontaria e sulla T.B.C., sulle Casse Mutue, malattie e sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, nonché all'osservanza delle disposizioni sulla resistenza dei materiali, che saranno eseguite a tutte sue spese.

ONERI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE:

Art. 5 - Nella formazione del prezzo della fornitura e lavori da eseguire, sono stati tenuti presenti e quindi sono a carico dell’appaltatore, tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale.

TEMPO UTILE PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA - PENALITÀ IN CASO DI RITARDO:

Art. 6 – La fornitura dovrà iniziare subito dopo la stipula del contratto o del verbale di consegna.

Il fornitore è tenuto alla consegna presso il magazzino dei servizi tecnici del Comune di Paternò entro giorni 10 dall’ordine, in caso di ritardo ingiustificato sulla consegna dei materiali oggetto della fornitura, a norma dell’art. 35 della L.R. 21/85, così come recepito dall’art. 55 della L.R. 10/93, sarà applicata una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo.

PAGAMENTO ALL’APPALTATORE.

Art. 7 – L’appaltatore avrà diritto al pagamento della fornitura, ogni qual volta si raggiunge un importo di € 2.000,00.

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 8 – Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495 del 16.12.1992 e, come modificato dal D.P.R. 610 del 16.09.1996.

La ditta aggiudicataria prima della consegna dovrà presentare all’Amministrazione appaltante:

- dichiarazione impegnativa, debitamente sottoscritta, nella quale sotto la propria responsabilità dovrà indicare i nomi commerciali e gli eventuali marchi di fabbrica dei materiali e dei manufatti che si intendono utilizzare per l’eventuale fornitura;

- copia dei certificati, attestanti la conformità delle pellicole retroriflettenti ai requisiti del Disciplinare Tecnico approvato con D.M. del 31.03.1995;

- a norma dell’art. 45, comma 8, del D.L. 285 del 30.04.1992 dovrà essere presentato il certificato attestante il numero di autorizzazione rilasciato dal Ministero dei LL.PP, o in alternativa, una dichiarazione impegnativa di rivolgersi, in caso di aggiudicazione ad impresa autorizzata per la costruzione dei segnali di cui al presente appalto.

La dichiarazione impegnativa vincola la Ditta aggiudicataria alla fornitura di materiali conformi ai tipi, alle caratteristiche ed ai marchi di fabbrica in essi contenuti.

La ditta fornitrice è tenuta a sostituire il materiale che a giudizio insindacabile del Direttore della fornitura o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovessero risultare rispondenti alle prescrizioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE.

Art. 9 - Tutti i segnali saranno costituiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio dello spessore non inferiore a 25/10mm, porteranno sul retro gli attacchi speciali per l’ancoraggio ai sostegni.

Le targhe con superficie superiore a mq. 0,80, verranno rinforzati mediante l’applicazione sul retro, per tutta la larghezza del cartello di due traverse di irrigidimento in alluminio.

Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà ulteriormente finito in colore grigio neutro speciale smaltato sintetico.

I segnali dovranno essere muniti di attacco standard per palo del diametro di mm. 60 composto da staffe saldate al segnale e da controstaffe in acciaio zincato nonché da bulloni e dadi, inoltre, dovranno essere muniti di chiave per l’avvitamento dei bulloni, in ragione di n. 1 per ogni dieci cartelli.

La superficie anteriore dei supporti metallici, deve essere finita con l’applicazione sull’intera faccia a vista delle pellicole retro riflettenti di cui classe 1 calasse 2 o di classe 2 “speciali” secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall’art. 79 comma 11 – 12 del D.P.R. 495 del 16.12.1992, come modificato dal D.P.R. 610 del 16.09.1996.

Le pellicole retrorifrangenti per usare per la fornitura in oggetto del presente appalto dovranno avere le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche di durata previste dal disciplinare Tecnico approvate dal Ministero dei LL.PP. con decreto del 31.03.1995.

Sul retro dei segnali dovrà essere indicato quanto previsto dall’art. 77, comma 7, del D.P.R. del 16.12.1992.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:

ART. 10 - Ogni controversia tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore che non si sia potuta definire in via amministrativa sarà definita dall'Autorità Giudiziaria.

MODALITÀ DELLA FORNITURA

ART. 11 – La fornitura dovrà eseguirsi a seguito di ordinativi da parte del Direttore della fornitura e consegnata a personale impiegato designato dall’Amministrazione Comunale, previa bolla di consegna. Per particolari esigenze dell’Ente, potranno essere ordinati anche modesti lavori per la realizzazione di nuovi tratti di segnaletica orizzontale.

IL RESPONSABILE XII SETTORE

dott. ing. Teghini Elena Maria