| Comune di Paterno’ |
| --- |
| Provincia Catania |
|  | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |
| OGGETTO | Lavori di riqualificazione locali ex tribunale siti in Piazza della Regione nel Comune di Paternò. Importo b.a. € 20.466,14 |
| COMMITTENTE | Comune di Paterno’ |
|  |  | IL PROGETTISTA |

|  | Pag.1 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
| 1 |  | 21.1.10 |  |  |  |
|  |  | Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 57,660 | 3,47 | 200,08 |
| 2 |  | 21.1.11 |  |  |  |
|  |  | Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 34,600 | 10,50 | 363,30 |
| 3 |  | 21.3.1.2 |  |  |  |
|  |  | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del per ogni m |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 17,300 | 41,90 | 724,87 |
| 4 |  | 9.1.7 |  |  |  |
|  |  | Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 34,600 | 24,90 | 861,54 |
| 5 |  | 21.9.8 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 66,310 | 7,97 | 528,49 |
| 6 |  | 9.2.7 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 9.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base d |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 57,660 | 17,70 | 1.020,58 |
| 7 |  | 9.1.9.2 |  |  |  |
|  |  | Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 57,660 | 20,30 | 1.170,50 |
| 8 |  | 21.1.10 |  |  |  |
|  |  | Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 27,550 | 3,47 | 95,60 |
| 9 |  | 9.1.7 |  |  |  |
|  |  | Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 8,270 | 24,90 | 205,92 |
| 10 |  | 21.9.8 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 27,550 | 7,97 | 219,57 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 5.390,45 |

|  | Pag.2 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 5.390,45 |
| 11 |  | 9.2.7 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 9.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base d |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 27,550 | 17,70 | 487,64 |
| 12 |  | 21.1.7 |  |  |  |
|  |  | Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 29,550 | 17,30 | 511,22 |
| 13 |  | 10.1.1 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali - |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 8,870 | 96,50 | 855,96 |
| 14 |  | N.P.01 |  |  |  |
|  |  | Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto e conferimento alla discarica e l'eventuale rimozione del mas |  |  |  |
|  |  |  | mq = | 347,000 | 5,80 | 2.012,60 |
| 15 |  | 12.1.6 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;- |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 347,000 | 20,30 | 7.044,10 |
| 16 |  | 21.1.26 |  |  |  |
|  |  | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi |  |  |  |
|  |  |  | m³ = | 4,540 | 24,70 | 112,14 |
| 17 |  | N.P.02 |  |  |  |
|  |  | Trasporto in discarica autorizzata di guaina bituminosa classificata con codice C.E.R. 170603, classificata come sostanza pericolosa. Trasporto compresa la preparazione della guaina con l'eventuale |  |  |  |
|  |  |  | Kg = | 1.561,500 | 1,10 | 1.717,65 |
| 18 |  | N.P.04 |  |  |  |
|  |  | ntervento di ripristino delle aree poste sotto il lastrico di copertura che risultano danneggiate da infiltrazione di acqua, compresa la verifica della scarpa, il ripristino della porzione di cartonge |  |  |  |
|  |  |  | mq = | 10,000 | 48,00 | 480,00 |
| 19 |  | N.P.03 |  |  |  |
|  |  | Nolo a freddo di cestello con braccio 20 m da utilizzare per interventi dall'esterno previsti in progetto nella fase 1° delle lavorazioni. |  |  |  |
|  |  |  | h = | 16,000 | 32,00 | 512,00 |
| 20 |  | 23.1.4.1 |  |  |  |
|  |  | Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; lo smont |  |  |  |
|  |  |  | cad = | 2,000 | 149,40 | 298,80 |
| 21 |  | 23.1.4.2 |  |  |  |
|  |  | Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m) |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 19.422,56 |

|  | Pag.3 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 19.422,56 |
|  |  |  | cad = | 2,000 | 72,70 | 145,40 |
| 22 |  | 23.1.4.7 |  |  |  |
|  |  | Imbracatura elastica di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 2 punti di aggancio con cintura di posizionamento ergonomica integrata realizzata in materiale di alta densità e dotata di anelli di posizi |  |  |  |
|  |  |  | cad = | 2,000 | 159,10 | 318,20 |
| 23 |  | 23.1.4.2 |  |  |  |
|  |  | Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m) |  |  |  |
|  |  |  | cad = | 2,000 | 72,70 | 145,40 |
| 24 |  | 23.1.1.16 |  |  |  |
|  |  | Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su |  |  |  |
|  |  |  | m = | 33,800 | 9,60 | 324,48 |
| 25 |  | 23.6.1 |  |  |  |
|  |  | Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor |  |  |  |
|  |  |  | cad = | 2,000 | 5,70 | 11,40 |
| 26 |  | 23.6.2 |  |  |  |
|  |  | Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc |  |  |  |
|  |  |  | cad = | 2,000 | 15,90 | 31,80 |
| 27 |  | 23.6.4 |  |  |  |
|  |  | Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compre |  |  |  |
|  |  |  | cad = | 2,000 | 2,60 | 5,20 |
| 28 |  | 23.6.7 |  |  |  |
|  |  | Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante |  |  |  |
|  |  |  | cad = | 2,000 | 3,60 | 7,20 |
| 29 |  | 23.3.1.1 |  |  |  |
|  |  | Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora |  |  |  |
|  |  |  | cad = | 1,000 | 54,50 | 54,50 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 20.466,14 |

|  | Pag. 4 |
| --- | --- |
| RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO |
|  | 1 |  |  | 20.466,14 |
|  |  | SOMMANO I LAVORI | € | 20.466,14 |
|  |  | Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (5,138145% sui lavori) | 1.051,58 |  |  |
|  |  | a detrarre | 1.051,58 | € | 1.051,58 |
|  |  | Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € | 19.414,56 |
|  |  | SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE |  |  |
|  |  | Importo complessivo dei lavori | € | 20.466,14 |
| lì 11/12/2014 |
| IL PROGETTISTA |