| Comune di Paternò |
| --- |
| Provincia |
| Catania |
|  | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |
| OGGETTO | Progetto dei lavori di ripavimentazione con basolato lavico di Piazza Indipendenza per la riqualificazione urbana e la rivitalizzazione delle attività produttive in centro storico. |
| COMMITTENTE | Comune di Paternò |
|  |  | U.T.C. |

|  | Pag.1 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | Lavori stradali |  |  |  |
| 1 | 1 | 1.4.1.1 |  |  |  |
|  |  | Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei |  |  |  |
|  |  |  | 550.00 | 550,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 550,000 | 3,78 | 2.079,00 |
| 2 | 2 | 1.4.2.1 |  |  |  |
|  |  | Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso |  |  |  |
|  |  |  | 550.00*2 cm | 1.100,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 1.100,000 | 0,95 | 1.045,00 |
| 3 | 3 | 1.1.4.1 |  |  |  |
|  |  | Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di |  |  |  |
|  |  |  | Per i primi 25 cm di sbancamento è previsto il 50% |  |  |  |
|  |  |  | 550.00*0.25*0.50 | 68,750 |  |  |
|  |  |  | Per i restanti 20 cm di sbancamento è previsto il 100% |  |  |  |
|  |  |  | 550*0.20*1 | 110,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 178,750 | 6,12 | 1.093,95 |
| 4 | 4 | 1.2.4.2 |  |  |  |
|  |  | Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al |  |  |  |
|  |  |  | 178.75*25 Km | 4.468,750 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 4.468,750 | 0,63 | 2.815,31 |
| 5 | 5 | 1.4.5 |  |  |  |
|  |  | Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 -1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il |  |  |  |
|  |  |  | 550.00*0.05 cm*25 Km | 687,500 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 687,500 | 1,01 | 694,38 |
| 6 | 6 | 3.1.3.5 |  |  |  |
|  |  | Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione |  |  |  |
|  |  |  | Massetto |  |  |  |
|  |  |  | 550.00*0.20 | 110,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 110,000 | 146,40 | 16.104,00 |
| 7 | 7 | 3.2.4 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche |  |  |  |
|  |  |  | 550.00*8.10 Kg/mq | 4.455,000 |  |  |
|  |  |  | Sovrapposizione del 10% |  |  |  |
|  |  |  | 55.00*8.10 Kg/mq | 445,500 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO kg = | 4.900,500 | 2,04 | 9.997,02 |
| 8 | 8 | 6.1.2.2 |  |  |  |
|  |  | Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 33.828,66 |

|  | Pag.2 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 33.828,66 |
|  |  | dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm |  |  |  |
|  |  |  | 550.00*0.10 | 55,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 55,000 | 32,80 | 1.804,00 |
| 9 | 10 | AP.01 |  |  |  |
|  |  | Rimozione di basole in pietra lavica di qualsiasi dimensione, compresa la pulitura del massetto di sottofondo, l'accatastamento sul bordo dello scavo, il sollevamento ed il trasporto su mezzo idoneo e lo scarico |  |  |  |
|  |  |  | Per i primi 25 cm di basole, previsti il 50% |  |  |  |
|  |  |  | 550.00*0.50 | 275,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 275,000 | 7,94 | 2.183,50 |
| 10 | 11 | AP.02 |  |  |  |
|  |  | Fornitura, trasporto e collocazione di basole in pietra lavica di prima scelta retta o curva, segata e successivamente bocciardata, lavorata secondo le indicazioni della D.LL., della larghezza pari a cm 40 o cm |  |  |  |
|  |  |  | Fascia centrale l=40 cm |  |  |  |
|  |  |  | 43.00*0.40 | 17,200 |  |  |
|  |  |  | Fasce laterali l=50 cm |  |  |  |
|  |  |  | (46.00+25.00+36.00+46.50)*0.50 | 76,750 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO mq = | 93,950 | 130,05 | 12.218,20 |
| 11 | 12 | AP.03 |  |  |  |
|  |  | Fornitura, trasporto e collocazione di basole in pietra lavica di prima scelta retta o curva, segata e successivamente lavorata a puntillo medio secondo le indicazioni della D.LL., della larghezza pari a cm 40 |  |  |  |
|  |  |  | mq 550.00 | 550,000 |  |  |
|  |  |  | a detrarre voce AP.02 |  |  |  |
|  |  |  | -93.95 mq | -93,950 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 456,050 | 130,05 | 59.309,30 |
| 12 | 13 | AP.04 |  |  |  |
|  |  | Sovrapprezzo alla fornitura, trasporto e collocazione delle basole di pietra lavica di cui alle voci AP.02 e AP.03 per la maggiore lavorazione per la scapitozzatura dei tagli a fil di sega delle facce |  |  |  |
|  |  |  | mq 550.00 | 550,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 550,000 | 8,55 | 4.702,50 |
| 13 | 14 | AP.05 |  |  |  |
|  |  | Rimozione di caditoie esistenti compresa la griglia in ghisa anche con l'uso di martello demolitore, compreso il carico, il trsporto e lo scarico a rifiuto del materiale non più riutilizzabile nelle pubbliche discariche. |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 2,000 | 146,28 | 292,56 |
| 14 | 9 | 3.1.1.2 |  |  |  |
|  |  | Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico |  |  |  |
|  |  |  | Massetto per caditoie |  |  |  |
|  |  |  | 2*1.30*0.60*0.20 | 0,312 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 0,312 | 124,00 | 38,69 |
| 15 | 15 | AP.06 |  |  |  |
|  |  | Fornitura, trasporto e posa in opera di caditoia stradale costituita da pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio a doppio comparto, sifonato, monoblocco, di dimensioni esterne pari a mm 1180x470, |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 2,000 | 434,25 | 868,50 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 115.245,91 |

|  | Pag.3 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 115.245,91 |
|  |  |  | 1) Totale Lavori stradali |  |  | 115.245,91 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 115.245,91 |

|  | Pag.4 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 115.245,91 |
|  |  | Opere provvisionali e di sicurezza |  |  |  |
|  |  | Logistica di cantiere |  |  |  |
| 16 | 16 | 23.1.3.4 |  |  |  |
|  |  | Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico |  |  |  |
|  |  |  | 160.00 | 160,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 160,000 | 14,90 | 2.384,00 |
| 17 | 17 | 23.1.3.8 |  |  |  |
|  |  | Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per |  |  |  |
|  |  |  | 160.00 | 160,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 160,000 | 3,00 | 480,00 |
| 18 | 18 | 23.3.7.2 |  |  |  |
|  |  | Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 5,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 5,000 | 7,81 | 39,05 |
| 19 | 19 | 23.3.8.2 |  |  |  |
|  |  | Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 2,000 | 7,75 | 15,50 |
| 20 | 20 | 23.7.1.1 |  |  |  |
|  |  | Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 382,40 | 382,40 |
| 21 | 21 | 23.7.1.2 |  |  |  |
|  |  | Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 4,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 4,000 | 119,50 | 478,00 |
| 22 | 22 | 23.7.7 |  |  |  |
|  |  | Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 115,10 | 115,10 |
|  |  |  | 2) Totale Logistica di cantiere |  |  | 3.894,05 |
|  |  | D.P.I. |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 119.139,96 |

|  | Pag.5 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 119.139,96 |
| 23 | 23 | 23.5.1.2 |  |  |  |
|  |  | Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 5,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 5,000 | 66,40 | 332,00 |
| 24 | 24 | 23.6.1 |  |  |  |
|  |  | Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 8,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 8,000 | 5,70 | 45,60 |
| 25 | 25 | 23.6.2 |  |  |  |
|  |  | Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 15,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 15,000 | 15,90 | 238,50 |
| 26 | 26 | 23.6.7 |  |  |  |
|  |  | Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 40,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 40,000 | 3,60 | 144,00 |
|  |  |  | 3) Totale D.P.I. |  |  | 760,10 |
|  |  | Segnaletica |  |  |  |
| 27 | 27 | 23.3.1.3 |  |  |  |
|  |  | Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 5,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 5,000 | 69,90 | 349,50 |
| 28 | 28 | 23.3.2.1 |  |  |  |
|  |  | Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 5,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 5,000 | 51,40 | 257,00 |
|  |  |  | 4) Totale Segnaletica |  |  | 606,50 |
|  |  |  | 2) Totale Opere provvisionali e di sicurezza |  |  | 5.260,65 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 120.506,56 |

|  | Pag. 6 |
| --- | --- |
| RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO |
| Lavori stradali | 1 |  |  | 115.245,91 |
| Opere provvisionali e di sicurezza | 4 |  |  | 5.260,65 |
|  | Logistica di cantiere | 4 |  | 3.894,05 |  |
|  | D.P.I. | 4 |  | 760,10 |  |
|  | Segnaletica | 5 |  | 606,50 |  |
|  |  | SOMMANO I LAVORI | € | 120.506,56 |
|  |  | Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (4,365447% sui lavori) | 5.260,65 |  |  |
|  |  | Costo netto manodopera incluso nei lavori | 26.761,12 |  |  |
|  |  | a detrarre | 32.021,77 | € | 32.021,77 |
|  |  | Importo dei lavori soggetti a ribasso | € | 88.484,79 |
|  |  | IVA lavori 10% | 12.050,66 |  |  |
|  |  | Competenze U.T.C. per progettaz., D.LL., contab., coord sic prog ed esec | 2.558,85 |  |  |
|  |  | Competenze tecniche relazione geologica | 5.500,00 |  |  |
|  |  | Indagini geognostiche e prove di laboratorio | 3.800,00 |  |  |
|  |  | Accantonamento art. 10 del DPRS 13/2012 | 1.000,00 |  |  |
|  |  | Spese per assicurazione progettisti e tecnico verificatore | 800,00 |  |  |
|  |  | Spese per diritti parere sanitario | 350,00 |  |  |
|  |  | Oneri accesso discarica (compreso IVA) | 2.400,00 |  |  |
|  |  | Imprevisti | 1.033,93 |  |  |
|  |  | TOTALE | 29.493,44 |  | 29.493,44 |
|  |  | IMPORTO COMPLESSIVO | € | 150.000,00 |
| Paternò lì 26/09/2013 |
| U.T.C. |